## Slide 1
S2 生成式设计（第二版）
按临界转速规格直接生成转子设计
Conception générative v2 : générer un rotor à partir d’une spécification de vitesses critiques
Zhenhong Xie ｜ Jiuxing Chen Remerciements : Xuanqi Chen
2 octobre 2026

## Slide 2
① 为什么做这件事
Pourquoi : le besoin réel
用户给不出六个精确转速，只会给「范围」和「不低于」——点值条件不够用。
需求端
用户手里只有性能要求 「一阶 5000 rpm ±5 %」 「不低于 3681」 不是六个精确数字
Le client n’exprime qu’une plage, pas six valeurs exactes.
检索已到头
目标带内的真实设计 每材料只剩 224 / 602 / 384 个 （Steel / Al / Ti） 纯查表已经交不出新方案
La recherche en base est épuisée : 224 / 602 / 384 designs par matériau.
优化只能给一个
差分进化、遗传算法 每次只回一个解 而且要反复调用昂贵仿真 给不出「一批可挑的设计」
L’optimisation ne rend qu’une solution et rappelle la simulation en boucle.
结论：需要一种「给定规格 → 一次给出一批可挑设计」的模型，这就是生成式设计。

## Slide 3
② 怎么做：四步链路
Comment : une chaîne en quatre étapes
贵的仿真只花在最后一步。
1 规格解析
用户写的
「1=[3000,4500]」
解析成条件向量
Lecture de la spécification
2 条件 DDPM
一次生成 5000 台候选
约 10–35 秒
不调用仿真
Génération : 5 000 candidats, 10–35 s
3 代理预选
MLP 代理排序
挑出前 200 台
秒级完成
Présélection par le modèle MLP
4 ROSS 发证
逐台真值复验
只交付通过的
约 0.6–1.2 秒/台
Vérification ROSS, puis livraison
为什么要用扩散模型（DDPM）而不是别的方法？
· 一个目标对应成千上万种可行几何，要的是「一批解」，而不是一个点。
· 扩散模型训练稳定、不会塌缩、能覆盖整个设计分布（GAN 会丢多样性，VAE 会把多解平均掉）。
· 换目标只要重新采样一次，不用重训；还能给出训练集里从未出现过的组合。

## Slide 4
③ 第二版新增了什么
Ce que la v2 ajoute
任意阶组合
cs1 / cs2 / cs3 的 7 种非空组合 只约束某一阶，或者几阶同时约束
Combinaison libre des ordres 1, 2 et 3
区间规格
3500–3870 这样的范围 也可以写「不低于 3681」（单边）
Spécification par intervalle, ou borne inférieure seule
家族可选
盘数与轴承数：不限制、给范围、还是固定 生成前限定，或生成后再筛选
Nombre de disques / paliers : contrainte ou filtre a posteriori
三者可叠加
区间 + 多阶联立 + 家族条件 任意组合都支持
Les trois se combinent librement

## Slide 5
④ 效果怎么样（全部为 ROSS 真值口径）
Résultats, mesurés par ROSS
每次给 5000 台候选，取代理前 200 台送 ROSS 复验，下面是「真值落在规格内」的台数。
用户写的规格 | 交付 | 每台交付的仿真时间
点值：一阶 3681 ±5 % | 192 / 200 | 约 0.6 秒
区间：一阶 [3500, 3870]（窄带） | 154 / 200 | 0.83 秒
区间：一阶 [2600, 5200] | 194 / 200 | 0.65 秒
区间：一阶 [1800, 7500]（宽带） | 198 / 200 | 0.63 秒
单边：一阶不低于 3681 | 197 / 200 | 0.62 秒
联立：一阶 + 二阶 | 162 / 199 | 1.24 秒
联立：一阶 + 二阶 + 三阶（2 万台候选） | 131 / 200 | —
家族：生成后筛选（几盘几轴承可选） | 192 / 199 | 0.75 秒
结论：任意阶组合、区间、单边、家族筛选都能用，交付量 131–198 台 / 200。

## Slide 6
⑤ 为什么必须让 ROSS 最后「发证」
Pourquoi la vérification ROSS est indispensable
代理说「这 200 台全都在带内」，真值只有 84 %–96 % —— 代理偏乐观。
代理的两副面孔
· 回归精度（能不能算准）：MAPE 3.7 %–6.7 %，R² 0.99
· 排序能力（能不能排对）：ρ = −0.03 … 0.93，随条件变化
· 代理自称在带率 100 %，ROSS 实测 84 %–96 %
· 所以「代理说好」≠「真的好」
我们的做法
· 代理只负责把稀有设计「浓缩」进短名单
· ROSS 逐台复验，只交付实测通过的设计
· 同时报告「每交付一台花多少秒仿真」
· 规格越宽越容易：窄带 0.77 → 宽带 0.97

## Slide 7
⑥ 和已有工作比，我们站在哪
Position par rapport aux travaux existants
问题 | 已有工作 | 我们
生成对象是不是转子？ | 船体、翼型、冷板、点阵、超材料、阻尼器……没有转子 | 转子参数向量（含盘数、轴承数）
性能条件怎么表达？ | 几乎全是点值；CcDPM 也只扩展到「多工况点值」 | 区间、单边、多阶联立
怎么保证交付能用？ | 多数只用代理；少数事后抽检 | ROSS 逐台复验 + 每台仿真成本
三处空白：对象空白、条件空白、交付空白。
文献综述已完成（45 篇候选、精读 34 篇、纳入 35 篇），结论：这三条的交集没有被做过。

## Slide 8
⑦ 下一步
Prochaines étapes
把入口做成工具
一条命令：输入规格 → 输出清单与几何 CSV 用户可按盘数 / 轴承数再筛
Une commande : spécification → liste livrée
补评估广度
多材料、多目标点的重复实验 目前主要是 Steel 单一材料
Élargir : plusieurs matériaux et cibles
代理信任域
把生成分布收回数据流形内 目标：真值误差压到 10 % 以内
Domaine de confiance du modèle, APE réel < 10 %
S2 独立成文
文献综述已完成 方法、实验、交付协议可支撑一篇论文
Article dédié au module S2